## Slide 1: TI II: Computer Architecture Microarchitecture
Microprocessor Architecture
Microprogramming
Pipelining (superscalar, multithreaded, hazards, prediction, vector processing)
Notes: In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
Aufbau von Mikroprozessoren
  Steuerwerk
  Rechenwerk
  Registerwerk
  Adresswerk
  Systembusschnittstelle
Leistungssteigerung von Rechensystemen
Pipeline
  Pipeline hazards
  Prediction
Vector-Pipelining
Superscalar Processors
VLIW
Multi-Threading
Beispiele zu Mikroprozessoren

## Slide 2: Contents
Organizational
  Organizational Information
  Course overview
Introduction
  Single Processor Systems
  Historical overview
  Six-level computer architecture
Data representation and Computer arithmetic
  Number systems, Conversion
  Data and number representation
  Basic arithmetic
Microarchitecture
  Microprocessor architecture
  Microprogramming
  Pipelining
  Very Long Instruction Word
Instruction Set Architecture
  CISC vs. RISC
  Data types, Addressing, Instructions
  Assembler
Memories
  Hierarchy, Types
  Physical & Virtual Memory
  Segmentation & Paging
  Caches
Computer Systems
  Interconnects
  Components, Peripherals
  Classical PCs
  Parallel Systems, Clusters, Multiprocessors

## Slide 3: Where are we now? The Six-Level-Computer
Level 5
Level 3
Level 4
Level 1
Level 0
Level 2
Operating system machine level
ISA (Instruction Set Architecture) level
Microarchitecture level
Assembly language level
Problem-oriented language level
Digital logic level
Translation (Compiler)
Translation (Assembler)
Partial interpretation (operating system)
Hardware
Interpretation (microprogram) or direct execution
Java, C#, C++, C, Haskell, Cobol, …
Java Byte Code, MSIL/CIL
Unix, Windows, iOS
x64, x86, PPC, ARM, …
Netburst, ISSE, ASX, <none>, …
Core i7-3960X, ARM9, PPC620, …
Javac, VS .NET
JVM, CLR; JIT/Interpreter
JVM, CLR; JIT/Interpreter
microprogram/ none
hardware

## Slide 4: Basic architecture of a simple micro processor
register
ALU
bus interface
control unit
control
signals
control signals
data
data
data
instructions
data and address bus
data
(opt.)
(opt.)
external
control signals

## Slide 5: Basic architecture of a simple microcomputer
Central
processing unit (CPU)
Control
unit
Ar
ithmetic
logical unit
(ALU)
Registers
Main
memory
Disk
Printer
Bus
I/O de
vices
…
…
    Do not mix it up!

## Slide 6: Schema einer einfachen ALU – Wiederholung
Register X
Register Y
Multiplexerschaltnetz
ALU1
ALU2
arithmetisch-logisches
Schaltnetz
ALU3
Schiebeschaltnetz
Register Z
cout
over-
flow
sign
zero
s7
s6
s5
s4
s3
s2
s1
cin
s1 | s2 | ALU1 | ALU2
0 | 0 | X | Y
0 | 1 | X | 0
1 | 0 | Y | 0
1 | 1 | Y | X
s6 | s7 | Z
0 | 0 | ALU3
0 | 1 | ALU3  2
1 | 0 | ALU3  2
1 | 1 | Z speichern
s3 | s4 | s5 | ALU3
0 | 0 | 0 | ALU1 + ALU2 +cin
0 | 0 | 1 | ALU1 – ALU2 – Not(cin)
0 | 1 | 0 | ALU2 – ALU1 – Not(cin)
0 | 1 | 1 | ALU1  ALU2
1 | 0 | 0 | ALU1  ALU2
1 | 0 | 1 | Not(ALU1)  ALU2
1 | 1 | 0 | ALU1  ALU2
1 | 1 | 1 | ALU1  ALU2

## Slide 7: Interner Aufbau eines einfachen µP

## Slide 8: Steuerwerk

## Slide 9: Übersicht
Control Unit steuert die Systemkomponenten
Taktgenerator erzeugt den vom externen Quartz festgelegten Systemtakt
Befehlsregister enthält den gerade ausgeführten Befehl (und ggfs. weitere)
Dekoder (mikroprogrammiertes Schaltwerk) wird von den Statussignalen beinflusst und erzeugt die Steuersignale
Steuerregister beeinflusst die Arbeitsweise des Steuerwerks

## Slide 10: Taktgenerator
Synchrones Schaltwerk
  Meist liegt ein sog. dynamisches Schaltwerk vor.
  Die Zustandsinformation ist nicht in Flipflops, sondern in Kondensatoren gespeichert.
  Mindesttaktfrequenz ist erforderlich
    Unterhalb dieser Taktfrequenz gehen die Inhalte der aus Kondensatoren bestehenden Zustandsregister durch Leckströme bereits vor dem nächsten Taktzyklus verloren.
Taktgenerator on Chip, meist mit externem Quartz verbunden

## Slide 11: Mikroprogrammsteuerwerk
  Für jeden Befehl liegt ein Mikroprogramm im Festwertspeicher des Steuerwerks vor
  Mikroprogramm  Folge von Mikrobefehlen
  Mikroprogramme können vom Benutzer nicht verändert werden
    Das Steuerwerk eines Standard-Mikroprozessors ist mikroprogrammiert, jedoch meist nicht (vom Benutzer) mikroprogrammierbar
  Alternative: Steuerwerk als festverdrahtetes Schaltwerk (reine RISC-Prozessoren)
Aufbau eines Mikrobefehls:
Einzelne Bits eines Mikrobefehls  Mikrooperationen  Auswahl- und Freigabesignale für die benötigten Komponenten

## Slide 12: Phasen der Befehlsausführung
Holphase
  den nächsten Befehl in das Befehlsregister laden
Decodierphase
  der Befehlsdecoder ermittelt die Startadresse des Mikroprogramms, welches den Befehl ausführt
Ausführungsphase
  das Mikroprogramm steuert die Befehlsausführung, indem es entsprechende Signalfolgen an die anderen Prozessorkomponenten übermittelt und Meldesignale auswertet

## Slide 13: Befehlsregister
Das Befehlsregister besteht aus mehreren Registern, da
unterschiedlich lange Befehlsformate
  verschiedene Befehle sind unterschiedlich lang (1-Wort-Befehle, 2-Wort-Befehle, 3-Wort-Befehle, ...)
Vorabladen von Befehlen (Opcode-Prefetching)
  zur Steigerung der Verarbeitungsgeschwindigkeit werden bereits mehrere folgende Befehle in das Befehlsregister geladen, während der aktuelle Befehl gerade dekodiert wird
  Opcode prefetch queue, Warteschlange, Pipelining

## Slide 14: Das Steuerregister
Mit Hilfe des Steuerregisters kann die aktuelle Arbeitsweise des Steuerwerks beeinflusst werden
Die Bedeutung der Bits des Steuerregisters hängen vom jeweiligen Prozessor ab
Beispiele:
  Interrupt enable Bit:
    bestimmt, ob auf eine Unterbrechungs-Anforderung am INT-Eingang reagiert wird

## Slide 15: Das Steuerregister
Beispiele (Fortsetzung):
  User/System Bit
    bestimmt ob der Prozessor im User-Modus (nur beschränkter Teil des Befehlsvorrats nutzbar) oder im Systemmodus (alle Befehle verfügbar, i.Allg. für das Betriebsystem reserviert) arbeitet
  Trace Bit
    erlaubt Befehlsabarbeitung im Einzelschritt (Single Step Mode), d.h. nach jeder Befehlsausführung wird eine Unterbrechungsroutine gestartet  Debugging

## Slide 16: Rechenwerk

## Slide 17: Übersicht
Führt die vom Steuerwerk verlangten logischen und arithmetischen Operationen aus
Statusregister informiert das Steuerwerk über den Ablauf des Ergebnisses (z.B. Carry, Overflow, Zero, Sign, ...)
Zum Zwischenspeichern von Operanden und Ergebnissen sind Hilfsregister und Akkumulatoren vorhanden

## Slide 18: Verbindung zum Steuerwerk
Einzelne Bits im Mikrobefehl bilden die Steuersignale für ALU und Akkumulator, Hilfsregister.

## Slide 19: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Einzelne Bits, die das Ergebnis einer arithmetischen Operation widerspiegeln, werden im Statusregister gespeichert
Das Statusregister enthält meist folgende Bits (Flags):
  Hilfsübertragsbit (Auxiliary Carry, AF)
  Übertragsbit (Carry Flag, CF)
  Nullbit (Zero Flag, ZF)
  Geradezahl (Even Flag, EF)
  Vorzeichenbit (Sign Flag, SF)
  Paritätsbit (Parity Flag, PF)
  Überlaufbit (Overflow Flag, OF)

## Slide 20: Bedeutung der Statusflags
Carry Flag(CF)
  Übertrag aus dem höchstwertigsten Bit bei Addition oder Subtraktion (Borrow).
  sequentielle Addition und Subtraktion mit größerer Wortbreite ist möglich.
Aux Carry (AF)
  Übertrag von Bit 3 in Bit 4 des Ergebnisses.
  Wird für BCD-Arithmetik benötigt.
Zero Flag (ZF)
  Zeigt an, ob das Ergebnis der letzten Operation gleich 0 war.
  Wird für bedingte Programmverzweigungen und insbesondere Zählschleifen benötigt.

## Slide 21: Bedeutung der Statusflags
Sign Flag (SF)
  Zeigt an, dass das Ergebnis negativ ist (Most Significant Bit = 1). Spiegelt das höchstwertige Bit eines Operanden wider.
  Wird für bedingte Programmverzweigungen benötigt
Overflow Flag
  Zeigt Bereichsüberschreitung im Zweierkomplement (z.B. bei Addition oder Subtraktion) an.
Even Flag (EV)
  Zeigt an, ob das Ergebnis eine gerade Zahl ist
Parity Flag (PF)
  Signalisiert ungerade Parität des Ergebnisses, d.h eine ungerade Anzahl von Einsen.

## Slide 22: Statusregister (Zustandsregister, Condition Code Register CCR)
Werte von Statusbits können direkt Einfluss auf die Ausführung des Mikroprogramms haben
  bedingte Programmverzweigung
Statusregister und Steuerregister werden häufig zur Erleichterung der Adressierung zusammengefasst betrachtet und manipuliert - und meist Prozessorstatuswort (PSW) genannt
Das Prozessorstatuswort beschreibt den aktuellen Zustand des Prozessors.
 Wird zusammen mit Program Counter (PC) bei einem Prozesswechsel gespeichert

## Slide 23: Operationsvorrat einer ALU
Arithmetische Operationen
  Addieren ohne/mit Übertrag
  Subtrahieren ohne/mit Übertrag
  Inkrementieren/Dekrementieren
  Multiplizieren ohne/mit Vorzeichen
  Dividieren ohne/mit Vorzeichen
  Komplementieren (Zweierkomplement)
Logische bitweise Verknüpfungen
  Negation
  UND
  ODER
  Antivalenz / XOR

## Slide 24: Operationsvorrat einer ALU
Schiebe- und Rotations-Operationen
  Links-Verschieben
  Rechts-Verschieben
  Links-Rotieren ohne Übertragsbit
  Links-Rotieren durchs Übertragsbit
  Rechts-Rotieren ohne Übertragsbit
  Rechts-Rotieren durchs Übertragsbit
Transport-Operationen
  Transferieren

## Slide 25: Wiederholung: Rechenwerk
Registersatz
Steuerleitungen vom Steuerwerk
Operandenregister B
Operandenregister A
Ergebnisregister
Programmzähler
Statusregister
Interner Datenbus
ALU

## Slide 26: Registersatz

## Slide 27: Registersatz
Erweiterung des Operationswerks:
Häufig benutzte Operanden können dort zwischengespeichert werden
 schnellerer Zugriff als auf den Hauptspeicher

## Slide 28: Registersatz
Register
  Speicherzellen mit kleiner Zugriffszeit (wenige ns, ps)
  Auswahl einzelner Register durch individuelle Steuerleitungen
  kleine Register-Anzahl  keine Adressdecoder erforderlich  Zeit der Adressdecodierung entfällt
  Register sind auf dem Prozessorchip untergebracht  zeitraubendes Umschalten auf externe Daten- und Adresswege entfällt

## Slide 29: Registersatz
Getrennte Ein-/Ausgänge
  Dual Port Speicher, zwischen Eingangs- und Ausgangsbus gehängt
  Schreiben eines Registers und gleichzeitiges Lesen eines anderen Registers möglich
  Heutige superskalare Prozessoren: z.B. pro Takt 4 allgemeine Register schreiben und bis zu 8 allgemeine Register lesen
oft dynamische Speicherzellen  Refresh erforderlich
Register mit Zusatzfunktionen
  Inkrementieren/Dekrementieren
  auf Null setzen
  Inhalt verschieben

## Slide 30: Registersatz (Beispiel)
R0
R1
Rn
universelle, allgemeine Register (general purpose register)
Daten- und Adressregister
USP
SSP
FB
BP
VB
PC
Programmzähler
User-Stackpointer
Supervisor-Stackpointer
Frame-Pointer-Register
Base-Pointer-Register
Vectorbase-Register
Statusregister
Registersatz
Spezialregister (special purpose register)
Steuerregister

## Slide 31: Daten- und Adressregister
Datenregister
  Zwischenspeichern von Operanden
  schneller Zugriff auf häufig benutzte Operanden
  bei modernen Prozessoren sind mehrere Datenregister als Akkumulator nutzbar
Adressregister
  Speichern von Adressen (oder Teile davon) eines Operanden im Hauptspeicher
  Basisregister
  Indexregister

## Slide 32: Spezialregister (special purpose register)
Register zur speziellen Verwendung:
  Programmzähler (instruction pointer)
  Steuerregister
  Statusregister
  Register für den Start von Interrupt-Behandlungen (interrupt vector base register)
  Stackregister (user und supervisor Stackpointer)

## Slide 33: Funktion von Basis- und Indexregister
Indexregister enthält eine Distanz (Offset, Displacement) zu einer Basisadresse und dient zur Auswahl eines bestimmten Datums des Speicherbereichs.
Basisregister enthält die Anfangsadresse eines Speicherbereichs.
Diese bleibt während der Bearbeitung des Speicherbereichs unverändert.

## Slide 34: Automatische Modifikation von Indexregistern
a) Post-Inkrement:
automatische Erhöhung des Registerwerts um +n nach Adressierung einer Speicherzelle
b) Pre-Dekrement:
automatische Erniedrigung des Registerwerts um -n vor Adressierung einer Speicherzelle
c) Auto-Inkrement / Auto-Dekrement Register

## Slide 35: Register mit Skalierung
Vorteil:
  bessere Ausnutzung der Registerbreite, da das Register selbst nur noch um 1 inkrementiert bzw. dekrementiert werden muss.
Das Indexregister wird vor der Auswertung je nach aktueller Datenlänge (1 Byte, 2 Byte, 4 Byte, 8 Byte) mit dem Faktor 1, 2, 4 oder 8 multipliziert.

## Slide 36: Der (Laufzeit-)Stack „Kellerspeicher“
Ein besonderer Speicherbereich, der normalerweise im Arbeitsspeicher angelegt ist (software stack) und der nach dem Kellerprinzip (LIFO, Last-In-First-Out) organisiert ist
Funktion:
  Abspeichern des Prozessorstatus und des Programmzählers beim Unterprogrammaufruf und Aufruf von Unterbrechungs-Routinen
  Parameterübergabe
  Kurzzeitige Lagerung von Daten bei der Ausführung
Bei modernen Prozessoren häufig mehrere getrennte Stackspeicher: System Stack, User Stack, Data Stack

## Slide 37: Hardware-Unterstützung des Stacks
Stackregister (Stapelzeiger, Stack Pointer, SP): enthält die Adresse des zuletzt in den Stack eingetragenen Datums
Spezielle Befehle zur Datenübertragung in den bzw. aus dem Stack
  PUSH
    Inhalt eines Registers wird in den Stack übertragen
  POP (PULL)
    Inhalt eines Registers wird vom Stack geladen

## Slide 38: Verwaltung des Stackregisters
n+1
SP
n+2
n+1
n
n-1
n-2
n+2
SP
n+2
n+1
n
n-1
n-2
n+1
SP
n+2
n+1
n
n-1
n-2
Push-Operation
POP-Operation
Initialzustand
Stackpointer SP zeigt auf n+1

## Slide 39: Klassisches Programmiermodell des Intel 80386/80486
Programmiermodell: die benutzer-zugänglichen Register

## Slide 40: Programmiermodell des Intel 80386/80486
Der Registersatz ist eine Aufwärts-Entwicklung der Registersätze von 8080 und 8086:
Register des 8080:
8 Bit Register 16 Bit Register
AL, SP, IP
DL, DH (DX)
CL, CH (CX)
BL, BH (BX)
Einige 8-bit-Register zusammengefasst zu 16-bit-Registern (DX, CX, BX)
AL mit dem Statusregister zu einem 16-bit-Register zusammengefasst (PSW, Processor Status Word)

## Slide 41: Programmiermodell des Intel 80386/80486
Register des 8086
  Alle Register jetzt 16-bit-Register (AX, DX, CX, BX, SP, IP)
  zusätzliche 16-bit-Register BP, SI, DI
  zusätzliche 8-bit-Register CS, DS, SS
Aus Kompatibilitätsgründen und zur Unterstützung Byte-orientierter Probleme sind die Register AX, DX, CX und BX weiterhin byteweise ansprechbar
Die zusätzlichen 8-bit-Register CS, DS und SS dienen als Segmentregister zusammen mit SP und IP, sowie CX und DX zur Erweiterung des Adressraums auf 24 bit (16 Mbyte)

## Slide 42: Programmiermodell des Intel 80386/80486
Erweiterung aller Register auf 32 Bit
Allgemeine Register
  Daten- und Adressregister, aber teilweise mit Spezialfunktionen
    Akkumulator (EAX)
    Datenregister für Ein-/Ausgabe (EDX)
    Zählregister für Schleifen (ECX)
    Basisregister (EBX, EBP)
    Indexregister (ESI, EDI)
    Stackregister (ESP)

## Slide 43: Programmiermodell AMD-64/Intel 64

## Slide 44: Adresswerk

## Slide 45: Adresswerk
Berechnet nach den Vorschriften des Steuerwerks die Adresse eines Befehls oder eines Operanden
Früher häufig Bestandteil des Rechenwerks
Heute sehr komplex (viele verschiedene komplexe Adressierungsarten, siehe MMU) und deshalb eigenständig

## Slide 46: Systembus-Schnittstelle

## Slide 47: Die Systembus-Schnittstelle
Die Systembus-Schnittstelle (Bus Interface Unit, BIU) stellt die Verbindung des Mikroprozessors zu seiner Umwelt (Komponenten des Mikrorechnersystems) dar.
Aufgaben
  kurzfristiges Zwischenspeichern (Puffern) von Adressen und Daten
  elektrische Anpassung der Signalpegel/Tristate

## Slide 48: Bussystem

## Slide 49: Varianten des internen Bussystems
Beispiel
Kombination aus:
  Prefetch Bus (Bus 4)
  zwei Operandenbussen (Bus 1 und 2)
  ein Ergebnisbus (Bus 3)
  Hilfsregister wird nur bei gleichem Operanden- und Ergebnisregister benötigt

## Slide 50: Weitere Funktionseinheiten
Bei modernen Mikroprozessoren:
  Speicherverwaltungseinheit (Memory Management Unit, MMU)
  Cache-Speicher (schnelle Zwischenspeicher) für Befehle und Daten
  Arithmetik-Koprozessor
  Graphikprozessor
  ...

## Slide 51: Leistungssteigerung in Rechnersystemen

## Slide 52: Leistungssteigerung in Rechnersystemen
Welche Möglichkeiten hat man prinzipiell zur Leistungssteigerung in Rechnersystemen?
  Technologische Maßnahmen:
    Anwendung schnellerer Technologien  Redesign ist nötig.
    Meist recht teuer, teilweise physikalische Schranken.
  Strukturelle Maßnahmen:
    z.B. Anzahl der Transistoren erhöhen  Parallelarbeit
    Der aktuelle Trend geht mit Multi-Core-Prozessoren in diese Richtung

## Slide 53: Technologie-Entwicklung
Giga Scale Integration
Ultra Large Scale Integration
Very Large Scale Integration
Large Scale Integration
Medium Scale Integration
Small Scale Integration

## Slide 54: Strukturelle MaSSnahmen
Leistungssteigerung in Rechnersystemen

## Slide 55: Strukturelle Maßnahmen
Klassifikation von Rechnerstrukturen nach Flynn
Achtung: historische Klassifikation, passt nicht mehr so richtig
Unterscheidung bezüglich der gleichzeitig bearbeiteten Befehls- und Datenströme
  SISD (Single Instruction Single Data): Ein Datenstrom wird entsprechend einer seriellen Befehlsfolge verarbeitet (von-Neumann-Rechner)
Speicher
CPU
Daten
Befehle
Klassisch: IBM-PC, IBM 370,
Micro-VAX von DEC

## Slide 56: Strukturelle Maßnahmen
  SIMD (Single Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig dieselben Befehle auf verschiedenen Daten aus (Array-Prozessoren).
Speicher
Daten
Befehle
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Anwendung Bildverarbeitung – jedem Prozessor wird ein Bildausschnitt zugeordnet.

## Slide 57: Strukturelle Maßnahmen
  MIMD (Multiple Instruction Multiple Data): Alle Prozessoren führen gleichzeitig verschiedene Befehle auf verschiedenen Daten aus.
Daten
Daten
Daten
CPU n
CPU 0
CPU 1
Befehle
Befehle
Befehle
Speicher
Klassisch: IBM 3084, Cray-2,
Multiprozessor PCs – im Prinzip alle heutigen PCs dank Grafikkarten, DMA-Controller, Co-Prozessoren etc.

## Slide 58: Strukturelle Maßnahmen
  MISD (Multiple Instruction Single Data): Es wird nur ein Datenstrom bearbeitet. Bestimmte Ausführungseinheiten übernehmen die Ausführung bestimmter Teile einer Operation (Pipeline-Verarbeitung) Parallelität auf Befehlsebene. „Moderne“ Prozessoren: ab Intel 80286
  Bei vielen Autoren bleibt diese Klasse leer – darüber lässt sich beliebig diskutieren!

## Slide 59: Klassifikation heutiger Rechnersysteme
Mehrprozessorsysteme
  Mehrere Prozessoren mit unabhängigen Programmen arbeiten mit einem gemeinsamen Hauptspeicher
Feldrechner
  Mehrere Prozessoren arbeiten am gleichen Programm, aber mit verschiedenen Daten (Bsp: Bildverarbeitung)
System mit funktionsspezialisierten Prozessoren
  Mehrere Spezialprozessoren arbeiten unter einer CPU und mit einem Hauptspeicher
Fliessbandverarbeitung (Pipeline-Struktur)
  In einer Kette von Prozessoren übernimmt jeder die Ausführung bestimmter Teile einer Operation.

## Slide 60: Pipeline-Verarbeitung
Leistungssteigerung in Rechnersystemen

## Slide 61: Pipeline-Verarbeitung
Ausführung von 3 gleichartigen Aufträgen in 4 Teilschritten.
Serielle Verarbeitung
Auftrag 1
1 2 3 4
Auftrag 3
1 2 3 4
Auftrag 2
1 2 3 4
Pipeline-Verarbeitung
Auftrag 2
1 2 3 4
Auftrag 1
1 2 3 4
Auftrag 3
1 2 3 4

## Slide 62: Beispiel: Wäsche-Pipelining
Ein Wäsche-Vorgang kann in 4 Teilvorgänge unterteilt werden
  Schmutzige Wäsche in die Waschmaschine
  Nasse Wäsche in den Trockner
  Falten, Bügeln, ...
  Kleider in den Schrank

## Slide 63: Wäsche-Pipelining
Aufträge
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
A
B
C
D
6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
A
B
C
D

## Slide 64: Pipelining I
Pipelining:
  Subdivision of an operation into several phases or sub operations
  Synchronous execution of the sub operations in different functional units
  Each functional unit is responsible for a single function
All functional units together plus their interconnection is called pipeline.
Instruction pipelining:
  The pipeline principle is applied to processor instructions
  Successive instructions are executed one after another with a delay of a single cycle

## Slide 65: Pipelining II
Each stage of a pipeline is called pipeline stage or pipeline segment.
The whole pipeline is clocked in a way that each cycle an instruction can be shifted one step further through the pipeline.
In an ideal scenario, an instruction is executed in a k stage pipeline within k cycles by k stages (…we will see problems due to hazards later).
If every clock cycle a new instruction is loaded into the pipeline, then k instructions are executed simultaneously and each instruction needs k cycles in the pipeline.

## Slide 66: Pipelining III
Latency: Duration of the complete processing of an instruction. This is the time an instruction needs to go through all k stages of the pipeline.
Throughput: Number of instructions leaving the pipeline per clock cycle. This number should be close to 1 for a scalar processor.

## Slide 67: Speed-up of Instruction execution
Hypothetical processor without pipeline: n×k cycles (k stage pipeline, n instructions)
Pipelined processor with a k stage pipeline: k+(n-1) cycles (under ideal conditions: k cycles latency, throughput of 1)
This results in a speed-up of:
Assuming an infinite number of instructions (n∞) the speed-up of a processor with a k stage pipeline equals k.

## Slide 68: Pipelining
1. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
Sequentielle Ausführung:
Befehl holen
Befehl dekodieren
. . .
2. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
1. Befehl
Pipelining:
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
2. Befehl
Befehl holen
Operation ausführen
Ergebnis speichern
Befehl dekodieren
Operanden holen
3. Befehl

## Slide 69: Aufbau einer fünfstufigen Pipeline I
Befehl-Holphase (Instruction Fetch, IF)
  Der Befehl wird aus dem Arbeitsspeicher (bzw. dem Befehlscache) ins Befehlsregister geladen.
  Der Befehlszähler wird weitergeschaltet.
Decodierphase (Instruction Decode, ID)
  Aus dem Operationscode des Maschinenbefehls werden prozessorinterne Steuersignale erzeugt.
Operanden-Holphase (Operand Fetch, OF)
  Das Steuerwerk schaltet die Operanden auf die Busse zum Rechenwerk. Diese Operanden stehen im Registersatz.
  Bei Lade-/Speicherbefehlen oder Verzweigungen wird die effektive Adresse durch das Adresswerk berechnet

## Slide 70: Aufbau einer fünfstufigen Pipeline II
Ausführungsphase (Execution Phase, EXE, ALU Operation)
  Die verlangte Operation wird vom Rechenwerk ausgeführt
Abspeicherungsphase (result Write Back phase, WB)
  Das Ergebnis wird in einem Register oder im Speicher abgelegt.
  Befehle ohne Ergebnis durchlaufen diese Phase passiv.
  Bei Lade-/Speicherbefehlen wird die Adresse auf den Adressbus gelegt und das Datum zwischen Registersatz und Arbeitsspeicher übertragen

## Slide 71: Performance enhancement: two pipelines

## Slide 72: Performance enhancement: specialized EXE-units

## Slide 73: Pipeline Hazards
Pipeline hazards: phenomena that disrupt the smooth execution of a pipeline.
Example:
  If we assume a unified cache with a single read port (instead of separate I- and D-caches)  a memory read conflict appears among IF and OF stages.
  The pipeline has to stall one of the accesses until the required memory port is available.
A stall is also called a pipeline bubble.

## Slide 74: Pipeline-Verarbeitung - Types of Pipeline Hazards
Leistungssteigerung in Rechnersystemen

## Slide 75: Three types of pipeline hazards
Data hazards arise because of the unavailability of an operand
  For example, an instruction may require an operand that will be the result of a preceding, still uncompleted instruction.
Structural hazards may arise from some combinations of instructions that cannot be accommodated because of resource conflicts
  For example, if processor has only one register file write port and two instructions want to write in the register file at the same time.
Control hazards arise from branch, jump, and other control flow instructions
  For example, a taken branch interrupts the flow of instructions into the pipeline  the branch target must be fetched before the pipeline can resume execution.
Common solution is to stall the pipeline until the hazard is resolved, inserting one or more “bubbles” in the pipeline.

## Slide 76: Data hazards
Types of Pipeline Hazards

## Slide 77: Pipeline hazards due to data dependence
After a load instruction the loaded value is not available to the following instruction in the next cycle.
If an instruction needs the result of a preceding instruction it has to wait.
Example:
  ADD R1,R2,R1; R1R1+R2
  ADD R3,R1,R3; R3R3+R1

## Slide 78: Pipeline hazards due to data dependence
After a load instruction the loaded value is not available to the following instruction in the next cycle.
If an instruction needs the result of a preceding instruction it has to wait.
Example:
  ADD R1,R2,R1; R1R1+R2
  ADD R3,R1,R3; R3R3+R1

## Slide 79: Data hazards
Dependencies between instructions may cause data hazards when Instr1 and Instr2 are so close that their overlapping within the pipeline would change their access order to registers.
Three types of data hazards
  Read After Write (RAW)
    Instr2 tries to read operand before Instr1 writes it
  Write After Read (WAR)
    Instr2 tries to write operand before Instr1 reads it
  Write After Write (WAW)
    Instr2 tries to write operand before Instr1 writes it
Instruction
fetch
Execution
Operand
write back
Instruction
decode
Operand
fetch
Instruction
fetch
Execution
Operand
write back
Instruction
decode
Operand
fetch
Instr1
Instr2

## Slide 80: Read-after-Write-Conflict (True Dependence)
Using a simple 5 stage pipeline this example shows that the operand fetch phase of the 2nd instruction comes before the 1st instruction writes back its result
  Delaying the pipeline is necessary!
Instruction
fetch
Execution
Operand
write back
Instruction
decode
Operand
fetch
1. instruction
Instruction
fetch
Instruction
decode
Execution
Operand
write back
Operand
fetch
2. instruction
register
Pipeline – bubble (delay)
time

## Slide 81: Pipeline conflict due to a data hazard
add Reg2,Reg1,Reg2
mul Reg1,Reg2,Reg1
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
time
cycle time
Reg2 old
Reg2 new
wrong register read!
add Reg2,Reg1,Reg2; Reg2  Reg1 + Reg2
mul Reg1,Reg2,Reg1; Reg1  Reg1 * Reg2

## Slide 82: Data hazards in an instruction pipeline
IF
ID
EX
MEM
load Reg1,A
load Reg2,B
add Reg2,Reg1,Reg2
mul Reg1,Reg2,Reg1
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
WB
WB
time
cycle time

## Slide 83: Data hazards in an instruction pipeline
IF
ID
EX
MEM
load Reg1,A
load Reg2,B
add Reg2,Reg1,Reg2
mul Reg1,Reg2,Reg1
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
WB
WB
time
cycle time

## Slide 84: WAR and WAW - Can they happen in our simple pipeline?
WAR and WAW can’t happen in the simple 5 stage pipeline, because:
  All instructions take 5 stages
  Register reads are always in stage 2
  Register writes are always in stage 5
WAR and WAW may happen e.g. in superscalar pipes.

## Slide 85: Solutions for data hazards from true data dependences
Software solution (Compiler scheduling)
  putting no-op (NOP) instructions after each instruction that may cause a hazard
  instruction scheduling  rearrange code to reduce no-ops

## Slide 86: Software solutions
Insertion of NOP instructions by the compiler
LOAD
. . .
. . .
. . .
NOP
. . .
LOAD
. . .
ADD
. . .
NOP
LOAD
instr 4
NOP
SUB
ADD
. . .
SUB
instr 5
instr 4
SUB
-- -- --
ADD
NOP
instr 5
ADD
instr 4
SUB
LOAD R1, <addr> NOP ADD R1, R2, R3 SUB R4, R5, R6
Instruction
fetch
Write back result
Instruction
decode
Operation execution

## Slide 87: Software solutions
Reordering of instructions by the compiler
LOAD
. . .
. . .
. . .
SUB
. . .
LOAD
. . .
ADD
. . .
SUB
LOAD
instr 4
-- -- --
ADD
SUB
. . .
ADD
instr 5
instr 4
instr 5
SUB
instr 4
ADD
LOAD R1, <addr> SUB R4, R5, R6 ADD R1, R2, R3
Instruction
fetch
Write back result
Instruction
decode
Operation execution

## Slide 88: Hardware solutions
Hardware solutions: Hazard detection logic necessary!
Delay Insertion
  Stalling/Interlocking: stall pipeline for one or more cycles
Bypass techniques
  Forwarding:
    Result Forwarding Example: The result in ALU output of Instr1 in EX stage can immediately be forwarded back to ALU input of EX stage as an operand for Instr2,
    Load Forwarding Example: The load memory data register from MEM stage can be forwarded to ALU input of EX stage.
  Forwarding with interlocking: Assuming that Instr2 is data dependent on the load instruction Instr1 then Instr2 has to be stalled until the data loaded by Instr1 becomes available in the load memory data register in MEM stage. Even when forwarding is implemented from MEM back to EX, one bubble occurs that cannot be removed.

## Slide 89: Side Note: The MIPS Pipeline
As defined in Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design – The Hardware/Software Interface, Section 4.5
Instruction Fetch (IF)
  Fetch instruction from memory. [ main memory!]
Instruction Decode (ID)
  Read registers while decoding the instruction. The regular format of MIPS instructions allows reading and decoding to occur simultaneously.
Execution (EXE)
  Execute the operation [all arithmetical and logical operations] or calculate an address [load and store].
Memory Access (MEM)
  Access an operand in data memory. [Only relevant for load/store instructions, otherwise passive stage]
Write Back (WB)
  Write the result into a register.

## Slide 90: Side Note: The MIPS Pipeline
Source: Ben Juurlink, TU Berlin, lecture slides for „Advanced Computer Architectures“, 2015
Write affected register during first half of write back stage
Read operand registers during second half of instruction decode stage

## Slide 91: Data hazard: Hardware solution by stalling
ADD R2,R1,R2
time
MUL R1,R2,R1

## Slide 92: Data hazard: Hardware solution by stalling
ADD R2,R1,R2
time
MUL R1,R2,R1
HW-”bubbles”

## Slide 93: Data hazard: Hardware solution by forwarding
ADD R1,R2,R3
time
AND R6,R1,R7
SUB R4,R1,R3
OR R8,R1,R9
Pipeline filled with problems…

## Slide 94: Data hazard: Hardware solution by forwarding
ADD R1,R2,R3
time
AND R6,R1,R7
SUB R4,R1,R3
OR R8,R1,R9

## Slide 95: Data hazard: Hardware solution by forwarding
ADD R1,R2,R3
time
AND R6,R1,R7
SUB R4,R1,R3
OR R8,R1,R9

## Slide 96: Data hazard: Hardware solution by forwarding
ADD R1,R2,R3
time
AND R6,R1,R7
SUB R4,R1,R3
 Solution: Don’t wait until result is written back to register, but forward it to next stage immediately
OR R8,R1,R9

## Slide 97: Data hazard: Hardware solution by forwarding
ADD R1,R2,R3
time
AND R6,R1,R7
SUB R4,R1,R3
 Result Forwarding from EX to EX
OR R8,R1,R9

## Slide 98: Result forwarding
Example:
The result in ALU output of Instr1 in EX stage can immediately be forwarded back to ALU input of EX stage as an operand for Instr2

## Slide 99: Data hazard: Hardware solution by forwarding
ADD R1,R2,R3
time
AND R6,R1,R7
SUB R4,R1,R3
 Forward from MEM to EXE
OR R8,R1,R9

## Slide 100: Load forwarding
Example:
The load memory data register from MEM stage can be forwarded to ALU input of EX stage.

## Slide 101: Load-use data hazard
LW R1,$0
time
SUB R4,R1,R3

## Slide 102: Load-use data hazard
LW R1,$0
time
SUB R4,R1,R3
 Data hazard even with forwarding!

## Slide 103: Load-use data hazard
LW R1,$0
time
SUB R4,R1,R3
 Need stalling AND forwarding

## Slide 104: Forwarding with interlocking
Assuming that Instr2 is data dependent on the load instruction Instr1.
Then, Instr2 has to be stalled until the data loaded by Instr1 becomes available in the load memory data register in MEM stage.
 Even when forwarding is implemented from MEM back to EX, one bubble occurs that cannot be removed.

## Slide 105: Bypass techniques
Operand register B
Operand register A
ALU
Result register
Internal Data bus
Control lines from the control unit
Bypass 1
Registers
Bypass 2 Load forwarding
from cache or main memory
Result forwarding

## Slide 106: Example
LOAD <Address>, R1 R1  (<Address>)
ADD R1, R2, R3 R3  R1 + R2
SUB R4, R5, R6 R6  R4 - R5
During the execution phase of the ADD instruction the result of the LOAD is written into the register and, thus, the bypass is needed to provide the result early enough.
Instruction
fetch
Write back result
Instruction
decode
Operation execution
LOAD
. . .
. . .
. . .
ADD
. . .
LOAD
. . .
SUB
. . .
ADD
LOAD
instr 1
-- -- --
SUB
ADD
. . .
ADD
instr 1
SUB
. . .
SUB
. . .
instr 1
Bypass
Yet another (simple) pipeline…

## Slide 107: Structural hazards
Types of Pipeline Hazards

## Slide 108: Three types of pipeline hazards
Data hazards arise because of the unavailability of an operand
  For example, an instruction may require an operand that will be the result of a preceding, still uncompleted instruction.
Structural hazards may arise from some combinations of instructions that cannot be accommodated because of resource conflicts
  For example, if processor has only one register file write port and two instructions want to write in the register file at the same time.
Control hazards arise from branch, jump, and other control flow instructions
  For example, a taken branch interrupts the flow of instructions into the pipeline  the branch target must be fetched before the pipeline can resume execution.
Common solution is to stall the pipeline until the hazard is resolved, inserting one or more “bubbles” in the pipeline.


## Slide 109: Pipeline bubble due to a structural hazard
load Reg2,A
mul Reg3,Reg4,Reg5
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
time
cycle time
Register file
WB
WB

## Slide 110: Solutions to the structural hazard
Arbitration with interlocking: hardware that performs resource conflict arbitration and interlocks one of the competing instructions
Resource replication: In the example a register file with multiple write ports would enable simultaneous writes.
  However, now output dependencies may arise!
  Therefore, additional arbitration and interlocking necessary
  or the first (in program flow) value is discarded and the second used.

## Slide 111: Control hazards
Types of Pipeline Hazards

## Slide 112: Three types of pipeline hazards
Data hazards arise because of the unavailability of an operand
  For example, an instruction may require an operand that will be the result of a preceding, still uncompleted instruction.
Structural hazards may arise from some combinations of instructions that cannot be accommodated because of resource conflicts
  For example, if processor has only one register file write port and two instructions want to write in the register file at the same time.
Control hazards arise from branch, jump, and other control flow instructions
  For example, a taken branch interrupts the flow of instructions into the pipeline the branch target must be fetched before the pipeline can resume execution.



## Slide 113: Hazards due to control dependence
Conditional Jumps and branches stop linear program execution, program might continue elsewhere
Jump instruction normally detected in the Instruction Decode stage of the pipeline
- If a jump is detected, the pipeline already contains instructions, that are immediately behind this instruction

## Slide 114: Hazards due to control dependence
Jumps are very common in programs
C Syntax
n=10
s=0
for(i=0; i<n; i++) {
s = s + i;
}
…
MMIX Syntax
LOC #100
s IS $1
i IS $2
test IS $3
n IS 10
Main SETL s,0
SETL i,0
For ADD s,s,i
ADD i,i,1
SUB test,i,n
BNZ test,For
...
TRAP 0,Halt,0

## Slide 115: Example
ADC R4,R5,R4 ; R4  R4 + R5 + C CMP R1,R2 ; R1 = R2 ? BEQ Label ; PC  <Label Adresse> ADD R3,R1,R2 ; R3  R1 + R2
Label: SUB R6,R4,R5 ; R6  R4 - R5 SLL R0 ; R0  shift_left(R0)

## Slide 116: Example
The ADD instruction is still in the pipeline and therefore executed before the jump is realized!
ADC
. . .
. . .
. . .
BEQ
. . .
ADC
. . .
ADD
. . .
BEQ
ADC
SLL
-- -- --
SUB
ADD
. . .
SUB
. . .
SLL
SUB
ADC
ADD
-- -- --
. . .
ADD
SLL
SUB
CMP R1,R2 ADC R4,R5,R4 BEQ Label ADD R3,R1,R2 Label: SUB R6,R4,R5 SLL R0
Instruction
fetch
Write back result
Instruction
decode
Operation execution

## Slide 117: Solutions
Hardware Solutions
Pipeline Flushing
  Flush (empty) pipeline before realising the jump
Speculative Branch
  In case of a conditional jump: Estimate result of condition and load pipeline (speculative)
  Wrong speculation: Pipeline Flushing
  Branch prediction used in most modern processors

## Slide 118: Simple solutions
Hardware Interlocking
  This is the simplest way to deal with control hazards: the hardware must detect the branch and apply hardware interlocking to stall the next instruction(s).
Software Solutions
  Insertion of NOP instructions by the compiler after every branch
  Re-Ordering of instructions by the compiler
    Instead of NOPs, instructions that will be executed anyway and that do not influence the branch condition will be put into the pipeline immediately after the branch instruction (early days of RISC processors)

## Slide 119: Solution: Decide branch direction earlier
Flushing or Locking is often not acceptable
Reordering is often not possible
Calculation of the branch direction and of the branch target address should be done in the pipeline as early as possible.
Best solution: Already in ID stage after the instruction has become recognized as branch instruction.

## Slide 120: Branch Prediction
Branch prediction foretells the outcome of conditional branch instructions, excellent branch handling techniques are essential for today's and for future microprocessors.
IF stage finds a branch instruction
  predict branch direction
The branch delay slots are speculatively filled with instruction
  of the consecutively following path
  of the path at the target address
After resolving of the branch direction
  decide upon correctness of prediction
In case of misprediction  discard wrongly fetched instructions
  Rerolling when a branch is mispredicted is expensive:
    9 cycles on Itanium
    11 or more cycles in the Pentium II

## Slide 121: Branch-Target Buffer or Branch-Target Address Cache
The Branch Target Buffer (BTB) or Branch-Target Address Cache (BTAC) stores branch and jump target addresses.
It should be known already in the IF stage whether the as-yet-undecoded instruction is a jump or branch.
The BTB is accessed during the IF stage.
The BTB consists of a table with branch addresses, the corresponding target addresses, and prediction information.
Variations:
  Branch Target Cache (BTC): stores one or more target instructions additionally.
  Return Address Stack (RAS): a small stack of return addresses for procedure calls and returns is used additional to and independent of a BTB.

## Slide 122: Branch-Target Buffer or Branch-Target Address Cache
Branch address | Target address | Prediction Bits

## Slide 123: Two Basic Techniques of Branch Prediction
Static Branch Prediction
  The prediction direction for an individual branch remains always the same!
Dynamic Prediction
  The prediction direction depends upon previous (the “history” of) branch executions.

## Slide 124: Static Branch Prediction
The prediction direction for an individual branch remains always the same!
  the machine cannot dynamically alter the branch prediction (in contrast to dynamic branch prediction which is based on previous branch executions).
Static branch prediction comprises
  machine-fixed prediction (e.g. always predict taken)
  compiler-driven prediction.
If the prediction followed the wrong instruction path, then the wrongly fetched instructions must be squashed from the pipeline.

## Slide 125: Static Branch Prediction - machine-fixed
Wired taken/not-taken prediction
  The static branch prediction can be wired into the processor by predicting that all branches will be taken (or all not taken).
Direction based prediction
  Backward branches are predicted to be taken and forward branches are predicted to be not taken  helps for loops

## Slide 126: Static Branch Prediction - compiler-based
Opcode bit in branch instruction allows the compiler to reverse the hardware prediction.
There are two approaches the compiler can use to statically predict which way a branch will go:
  it can examine the program code, or
  it can use profile information (collected from earlier runs)

## Slide 127: Dynamic Branch Prediction
In dynamic branch prediction the prediction is decided on the computation history of the program execution.
In general, dynamic branch prediction gives better results than static branch prediction, but at the cost of increased hardware complexity.
Example: One-bit predictor
Formerly used: Alpha 21064 (1bit in instruction cache), Motorola PowerPC 604
Not Taken
Not Taken
Taken
Taken
Predict
Taken
Predict Not Taken

## Slide 128: One-bit vs. Two-bit Predictors
A one-bit predictor correctly predicts a branch at the end of a loop iteration, as long as the loop does not exit.
In nested loops, a one-bit prediction scheme will cause two mispredictions for the inner loop:
  One at the end of the loop, when the iteration exits the loop instead of looping again, and
  One when executing the first loop iteration, when it predicts exit instead of looping.
Such a double misprediction in nested loops is avoided by a two-bit predictor scheme.
Two-bit Prediction: A prediction must miss twice before it is changed when a two-bit prediction scheme is applied.

## Slide 129: Two-bit Predictors (Hysteresis Scheme)
Predict
Strongly
Not Taken
00
Predict
Weakly
Not Taken
01
Predict
Weakly
Taken
10
Predict
Strongly
Taken
11
Taken
Not Taken
Taken
Not Taken
Taken
Not Taken
Taken
Not Taken
Realization: Intel XScale, Sun UltraSPARC IIi

## Slide 130: Two-bit Predictors (Saturation Counter Scheme)
Predict
Strongly
Not Taken
00
Predict
Weakly
Not Taken
01
Predict
Weakly
Taken
10
Predict
Strongly
Taken
11
Taken
Not Taken
Taken
Not Taken
Taken
Not Taken
Taken
Not Taken

## Slide 131: Predicated Instructions
Provide predicated or conditional instructions and one or more predicate registers.
Predicated instructions use a predicate register as additional input operand.
The Boolean result of a condition testing is recorded in a (one-bit) predicate register.
Predicated instructions are fetched, decoded, and placed in the instruction window like non predicated instructions.

## Slide 132: Predication Example
if (x == 0) { /* branch b1 */
a = b + c;
d = e - f;
}
g = h * i; /* instruction independent of branch b1 */
(Pred = (x == 0) ) /* branch b1: Pred is set to true if x equals 0 */
if Pred then a = b + c; /* The operations are only performed */
if Pred then d = e - f; /* if Pred is set to true */
g = h * i;

## Slide 133: Predication
Pro
  Able to eliminate a branch and therefore the associated branch prediction  increasing the distance between mispredictions.
  The run length of a code block is increased  better compiler scheduling.
Contra
  Predication affects the instruction set, adds a port to the register file, and complicates instruction execution.
  Predicated instructions that are discarded still consume processor resources; especially the fetch bandwidth.
Predication is most effective when control dependencies can be completely eliminated, such as in an if-then with a small then body.
The use of predicated instructions is limited when the control flow involves more than a simple alternative sequence.

## Slide 134: Branch handling techniques and implementations
Technique | Implementation examples
No branch prediction | Intel 8086
Static prediction | 
always not taken | Intel i486
always taken | Sun SuperSPARC
backward taken, forward not taken | HP PA-7x00
semistatic with profiling | early PowerPCs
Dynamic prediction | 
1-bit | DEC Alpha 21064, AMD K5
2-bit | PowerPC 604, MIPS R10000, Cyrix 6x86 and M2, NexGen 586
two-level adaptive | Intel PentiumPro, Pentium II, AMD K6
Hybrid prediction | DEC Alpha 21264
Predication | Intel/HP Merced, most DSPs, ARM processors, TI TMS320C6201, …
Eager execution (limited) | IBM mainframes: IBM 360/91, IBM 3090
Disjoint eager execution | none yet

## Slide 135: Performance of branch handling techniques
Class | Technique | Rough Accuracy (Spec 89)
Static | always not taken | 40%
 | always taken | 60%
 | backward taken, forward not taken | 65%
Software | Static analysis | 70%
 | Profiling | 75%
Dynamic | 1-bit | 80%
 | 2-bit | 93%
 | two-level adaptive | 95 – 97.5%
Adapted from: Dave Archer, Branch Prediction: Introduction and Survey, 2007

## Slide 136: Pipelining basics: Summary
Hazards limit performance
  Structural hazards: need more HW resources
  Data hazards: need detection and forwarding
  Control hazards: early evaluation, delayed branch, prediction
Compilers may reduce cost of data and control hazards
  Compiler Scheduling
  Branch delay slots
  Static branch prediction
Increasing length of pipe increases impact of hazards
Pipelining helps instruction bandwidth, not latency
Multi-cycle operations (floating-point) and interrupts make pipelining harder

## Slide 137: Vector-Pipelining
Pipelining

## Slide 138: Vektor-Pipelining
Vektorrechner einen Rechner mit pipelineartig aufgebautem/n Rechenwerk/en zur Verarbeitung von Arrays von Gleitpunktzahlen.
Vektor = Array (Feld) von Gleitpunktzahlen ( math. Vektor!)
Im Gegensatz zur Vektorverarbeitung wird die Verknüpfung einzelner Operanden als Skalarverarbeitung bezeichnet.
Ein Vektorrechner enthält neben der Vektoreinheit auch noch eine oder mehrere Skalareinheiten. Dort werden die skalaren Befehle ausgeführt, d.h. Befehle, die nicht auf ganze Vektoren angewendet werden sollen.
Die Vektoreinheit und die Skalareinheit(en) können parallel zueinander arbeiten, d.h. Vektorbefehle und Skalarbefehle können parallel ausgeführt werden.
Vielfach genutzt z.B. in Grafikkarten und als Erweiterungen zum Befehlssatz (SSE, AltiVec, …)

## Slide 139: Beispiel Addition
A(J) = B(J) + C(J), J = 1,2,...,N
Hier werden die Vektoren B und C, d.h. die Felder B(1),...,B(N) und C(1),...,C(N), mit einem Befehl komponentenweise addiert und im Ergebnisvektor A abgespeichert.
Die Vektoren werden dabei sequentiell und überlappt abgearbeitet, d.h. zuerst wird die Berechnung B(1)+C(1) gestartet, dann B(2)+C(2), usw.
Typ. FP Ops.:
Laden
Exp. anpassen
Mantisse schieben
Addieren
Normalisieren
Schreiben

## Slide 140: Besonderheit einer Vektorpipeline
Die Pipeline-Verarbeitung wird mit einem Vektorbefehl für zwei Felder von Gleitpunktzahlen durchgeführt.
Die bei den Gleitpunkteinheiten skalarer Prozessoren nötigen Adressberechnungen entfallen.
Bei ununterbrochener Arbeit in der Pipeline kann man nach einer gewissen Einschwingzeit bzw. Füllzeit, die man braucht, um die Pipeline zu füllen, mit jedem Pipeline-Takt ein Ergebnis erwarten.
Dabei ist die Taktdauer durch die Dauer der längsten Teilverarbeitungszeit zuzüglich der Stufentransferzeit gegeben.
Man kann sich z.B. die EXE-Stufe in Prozessoren für FP-Befehle als eine solche Vektorpipeline vorstellen.

## Slide 141: Verkettung (Chaining)
Verkettung: Das Pipeline-Prinzip kann auch auf eine Folge von Vektoroperationen erweitert werden.
Zu diesem Zweck werden die (spezialisierten) Pipelines miteinander verkettet,
d.h. die Ergebnisse einer Pipeline werden sofort der nächsten Pipeline zur Verfügung gestellt.

## Slide 142: Beispiel: Pipelineverkettung
B(J)*C(J)+D(J), J=1,2,...,N
B*C->V
V+D

## Slide 143: Verkettung von vier Pipelines (aus Cray 1)
Registersatz
V2
Registersatz
V3
Registersatz
V4
Hauptspeicher
Registersatz
V0
Registersatz
V1
Registersatz
V5
Schieben
(4 Stufen)
UND
(2 Stufen)
Addition
(3 Stufen)
Speicher-
zugriff
(7 Stufen)

## Slide 144: Simple Example
Component-wise multiplication of vectors
  A(i)= B(i) * C(i), i = 1, …, 100
Standard processor
i = 1
b = b(i)
c = c(i)
a = b * c
a(i) = a
i++
if i<101
Vector processor
vload b, 1, 100
vload c, 1, 100
vmult a, b, c
vstore a, 1, 100

## Slide 145: Beispiel: Pipelineverarbeitung von A(I)=B(I)*C(I)+D(I)
Übersetzung in Vektorbefehle
(Vektor C sei in V1 geladen):
VL B, V0 ; lade B in das Vektorregister V0
VL D, V2 ; lade D in das Vektorregister V2
VM V0, V1, V3 ; V0 * V1 -> V3
VA V2, V3, V4 ; V2 + V3 -> V4
VST V4, A ; speichere Vektor- register V4 in A
VMA V0,V1,V2,V4
(Triadischer Vektorbefehl vector multiply and add)

## Slide 146: Superscalar processors

## Slide 147: Superscalar processors
Definition
  Superscalar machines are distinguished by their ability to (dynamically) issue multiple instructions each clock cycle from a conventional linear instruction stream.
Consequence
  value of CPI (cycles per instructions) << 1.0 possible!

## Slide 148: Superscalar Pipeline
Instructions in the instruction window are free from control dependences due to branch prediction, and free from name dependences due to register renaming.
So, only (true) data dependencies and structural conflicts remain to be solved.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 149: Sections of a Superscalar Pipeline
The ability to issue and execute instructions out-of-order partitions a superscalar pipeline in three distinct sections
  in-order section with the instruction fetch, decode and rename stages - the issue is also part of the in-order section in case of an in-order issue,
  out-of-order section starting with the issue in case of an out-of-order issue processor, the execution stage, and usually the completion stage, and again an
  in-order section that comprises the retirement and write-back stages.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 150: Fetch, decode, rename
Fetch
  Get a bunch of commands
Decode
  Decode the new instruction
Rename
  Externally visible register are mapped to internal shadow registers
  Avoid WAW/WAR-conflicts
  Mapping stored in a rename map (Intel: alias table)
  core execution units free from name dependencies due to register renaming.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 151: Issue
The issue logic examines the waiting instructions in the instruction window and simultaneously assigns (issues, dispatches) a number of instructions to the functional units (FUs) up to a maximum issue bandwidth.
Several instructions can be issued simultaneously (the issue bandwidth).
The program order of the issued instructions is stored in the reorder buffer.
Instruction issue from the instruction buffer can be:
  in-order (only in program order) or out-of-order
functional units
Instruction Fetch

## Slide 152: Reservation Station(s)
A reservation station is a buffer for a single instruction with its operands.
Reservation stations can be central to a number of FUs or each FU has one or more own reservation stations.
Instructions await their operands in reservation stations.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 153: Dispatch
An instruction is said to be dispatched from a reservation station to the FU when all operands are available, and execution starts.
If all its operands are available during issue and the FU is not busy, an instruction is immediately dispatched, starting execution in the next cycle after the issue.
So, the dispatch is usually not a pipeline stage.
An issued instruction may stay in the reservation station for zero to several cycles.
Dispatch and execution is performed out of program order.
Other authors interchange the meaning of issue and dispatch or use different semantic.

## Slide 154: Completion
When the FU finishes the execution of an instruction and the result is ready for forwarding and buffering, the instruction is said to complete.
Instruction completion is out of program order.
During completion the reservation station is freed and the state of the execution is noted in the reorder buffer.
The state of the reorder buffer entry can denote an interrupt occurrence.
The instruction can be completed and still be speculatively assigned, which is also monitored in the reorder buffer.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 155: Commitment
After completion, operations are committed in-order.
An instruction can be committed:
  if all previous instructions due to the program order are already committed or can be committed in the same cycle,
  if no interrupt occurred before and during instruction execution, and
  if the instruction is no more on a speculative path.
By or after commitment, the result of an instruction is made permanent in the architectural register set,
  usually by writing the result back from the rename register to the architectural register.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 156: Precise Interrupt / Precise Exception
If an interrupt occurred, all instructions that are in program order before the interrupt signaling instruction are committed, and all later instructions are removed.
Precise exception means that all instructions before the faulting instruction are committed and those after it can be restarted from scratch.
Depending on the architecture and the type of exception, the faulting instruction should be committed or removed without any lasting effect.

## Slide 157: Retirement
An instruction retires when the reorder buffer slot of an instruction is freed either
  because the instruction commits (the result is made permanent) or
  because the instruction is removed (without making permanent changes).
A result is made permanent by copying the result value from the rename register to the architectural register.
  This is often done in an own stage after the commitment of the instruction with the effect that the rename register is freed one cycle after commitment.
functional units
Instruction Fetch

## Slide 158: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Simplifications:
  Single Issue Processor (in-order)
  Instruction Queue can hold 4 instructions from ID-Unit
  up to 3 instructions can be fetched and decoded in parallel
  1 FP Adder with 3 Reservation Stations
  1 FP Multiplier with 2 Reservation Stations
  no speculative execution ( no Reorder Buffer needed)
  only 4 FP registers
Notes: Nun folgt Anwendungsbeispiel
Zur Vereinfachung schauen wir im Folgenden einen Ausschnitt einer superskalaren Pipeline an  zoomen hinein in den Teil zwischen Issue-Unit und Retire-WB-Unit der vorherigen Folie
 klar machen, dass der Rest der Pipeline in Realität natürlich nicht vergessen werden darf
Der im folgenden verwendete Algorithmus wurde von Robert Tomasulo 1967 für den IBM System/360 implementiert, kommt aber auch heute noch zum Einsatz
Erlaubt die dynamische Ausnutzung mehrerer parallel arbeitender Funktionseinheiten
Händelt dabei sowohl RAW-Hazards als auch WAW- und WAR-Hazards (Erinnerung: letztere nur in superskalaren Pipelines relevant)
Annahmen für dieses Beispiel:
  Single Issue: Nur eine Instruktion pro Taktzyklus ge-issued (sofern RS frei ist), issue ausschließlich in-order
  Instruction Queue bietet Platz für 4 Instruktionen, die zuvor durch IF und ID-Units der Pipeline gelaufen sind
  Dabei können IF und ID jeweils bis zu 3 Instruktionen parallel holen und dekodieren
  Für Berechnungen zur Verfügung stehen 1 FP Addierer (für Addition und Subtraktion) und 1 FP Multiplizierer
  Es gibt 3 Reservation Stations für den FP Addierer und 2 Reservation Stations für den FP Multiplizierer
  Wichtig: es findet keine spekulative Ausführung statt, darum wird auch kein Reorder Buffer benötigt  die Berechnung der auf einen Branch folgenden Befehle findet erst statt, wenn Branch ausgewertet ist  ggfs. fälschlich geladene Befehle werden ge-flushed, bevor sie berechnet und wirksam geworden sind  auf Reorder Buffer und komplizierte Commit-Retire-Unit kann verzichtet werden
  Außerdem zur Vereinfachung nur 4 FP Register, mehr benötigen wir für diese einfachen Berechnungsbeispiele nicht

## Slide 159: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
FP Registers
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  | 
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 
Mul1 |  |  |  |  |  | 
FP Adder
FP Multiplier
ID | RS | Value
F0 |  | 
F1 |  | 
F2 |  | 
F3 |  | 
Notes: Wie sehen dann die Komponenten dieser FP-Unit aus?
Oben links: Instruction Queue, erhält die dekodierten Instruktionen von ID Unit und puffert sie
Oben rechts: Register File mit den 4 FP Registern F0 bis F3
 zusätzlich zum gespeicherten Wert wird hier auch die ID der RS gespeichert, die mit der Berechnung dieses Registerinhalts beauftragt ist
Unten: Reservation Stations für den FP Addierer (links) und den FP Multiplizierer (rechts)
 RS puffern die Instruktionen für die FP Unit, bis alle Operanden verfügbar sind und die Berechnung tatsächlich durchgeführt werden kann
Aufbau der RS:
op: Opcode für die auszuführende Operation
RS1: RS, die den 1. Operanden berechnet; 0, wenn der Operand bereits verfügbar ist
Val1: Wert des 1. Operanden; n/a, wenn der Operand noch nicht verfügbar ist
RS2: RS, die den 2. Operanden berechnet
Val2: Wert des 2. Operanden
Busy: Flag, ob RS besetzt ist oder nicht (kurze Erklärung, dass in den Einträgen immer etwas drin stehen kann, ggfs. Restkapazität vom Vorgänger)

## Slide 160: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  | 
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 
Mul1 |  |  |  |  |  | 
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
ID | RS | Value
F0 |  | 
F1 |  | 
F2 |  | 
F3 |  | 
Notes: Instruction Queue braucht Verbindung zu den Reservation Stations, um sie entsprechend ihrer Verfügbarkeit mit neuen Instruktionen versorgen zu können  Merke: ausschließlich In-Order-Issuing

## Slide 161: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  | 
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 
Mul1 |  |  |  |  |  | 
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
ID | RS | Value
F0 |  | 
F1 |  | 
F2 |  | 
F3 |  | 
Operand
Busses
Notes: Register File braucht Verbindung zu den Reservation Stations, um die Werte der Operanden mitteilen zu können

## Slide 162: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  | 
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 
Mul1 |  |  |  |  |  | 
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Common Data Bus (CDB)
ID | RS | Value
F0 |  | 
F1 |  | 
F2 |  | 
F3 |  | 
Operand
Busses
Notes: Und Berechnungsergebnisse sollen nicht nur in Register File zurückgeschrieben werden, sondern auch direkt geforwarded werden können an die Reservation Stations, die auf das Ergebnis warten
Common Data Bus (CDB)
Schema-Zeichnung fertig
Hinweis: Muss nicht aus dem Kopf gezeichnet werden können, aber bei gegebenem Schema sollte ein Beispiel wie hier durchgespielt werden können

## Slide 163: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 |  | 0.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 |  | 3.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 
Add2 |  |  |  |  |  | 
Add1 |  |  |  |  |  | 
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 
Mul1 |  |  |  |  |  | 
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: Nun an einem konkreten Beispiel: FP Multiplikation, gefolgt von FP Addition und FP Subtraktion
Register initial gefüllt wie angegeben
Nun kommen im ersten Takt alle 3 Instruktionen aus der ID Unit… <Klick weiter>

## Slide 164: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
SUB.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
MUL.D F0,F1,F2
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 |  | 0.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 |  | 3.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 |  |  |  |  |  | 0
Add1 |  |  |  |  |  | 0
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 |  |  |  |  |  | 0
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: Instruction Queue entsprechend mit den 3 Instruktionen in FIFO-Manier gefüllt
Rosa markiert im folgenden alles, was mit der Multiplikation zusammenhängt,
Blau alles, was mit der Addition zusammenhängt,
Gelb alles, was mit der Subtraktion zusammenhängt

## Slide 165: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
SUB.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 | Mul1 | 0.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 |  | 
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 |  |  |  |  |  | 0
Add1 |  |  |  |  |  | 0
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 | * | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: RS für Multiplikation ist verfügbar, daher kann Instruktion am Kopf der Instruction Queue ge-issued werden an Mul1
Änderungen an RS Mul1:
Opcode ist * für Multiplikation
Beide RS sind 0, da die Operanden direkt verfügbar sind
Values werden aus Register File übertragen
Busy-Flag wird gesetzt
Änderungen am Register File:
Für F0 wird RS Mul1 eingetragen, da diese den aktuellsten Inhalt des Registers produziert
 Alle Operanden für Mul1 sind vorhanden und Multiplizierer ist frei, Execution wird angestoßen

## Slide 166: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
SUB.D F0,F1,F2
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 | Mul1 | 0.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 | Add1 | 3.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 |  |  |  |  |  | 0
Add1 | + | Mul1 | n/a | 0 | 2.0 | 1
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 | * | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: RS für Addition ist verfügbar, daher kann Instruktion am Kopf der Instruction Queue ge-issued werden an Add1
Änderungen an RS Add1:
Opcode ist + für Addition
Operand 1 ist nicht verfügbar, sondern wird von Mul1 berechnet
Operand 2 ist verfügbar und wird aus dem Register File übertragen
Busy-Flag wird gesetzt
Änderungen am Register File:
- Für F3 wird RS Add1 eingetragen, da diese den aktuellsten Inhalt des Registers produziert
 Add1 ist abhängig vom Ergebnis von Mul1 und kann mit der Ausführung noch nicht beginnen
Randbemerkung: Hier wurde implizit ein Register Renaming vorgenommen  Add1 wartet nicht länger auf Register F0, sondern auf das Ergebnis von RS Mul1
Tomasulo‘s Algorithmus eliminiert Namensabhängigkeiten

## Slide 167: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 | Add2 | 0.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 | Add1 | 3.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 | - | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1
Add1 | + | Mul1 | n/a | 0 | 2.0 | 1
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 | * | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: Als letztes wird Subtraktion ge-issued, da eine entsprechende RS noch verfügbar ist
Änderungen an RS Add2:
Opcode ist - für Addition
Beide RS sind 0, da die Operanden direkt verfügbar sind
Values werden aus Register File übertragen
Busy-Flag wird gesetzt
Wichtig: Änderungen am Register File:
Der RS-Eintrag für F0 wird ge-updated auf Add2, da diese RS den aktuellsten Inhalt des Registers produziert!
Konsequenz: Ergebnis von Mul1 wird tatsächlich nie in das Register File übertragen, sondern nur direkt weiterverwendet in Add1
 Alle Operanden für Add2 sind vorhanden und Addierer ist frei, Execution wird angestoßen

## Slide 168: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 |  | -1.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 | Add1 | 3.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 |  |  |  |  |  | 0
Add1 | + | Mul1 | n/a | 0 | 2.0 | 1
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 | * | 0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 1
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: Annahme: Berechnung von Mul1 dauert länger als die Berechnung von Add2
Reasonable Assumption
Add2 ist fertig und schreibt Ergebnis auf den Common Data Bus
Von dort wird das Register File für F0 aktualisiert
Ergebnis geht auch an die anderen RS, interessiert dort aber niemanden

## Slide 169: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 |  | -1.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 | Add1 | 3.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 |  |  |  |  |  | 0
Add1 | + | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 1
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 |  |  |  |  |  | 0
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: Nun wird Mul1 irgendwann fertig und schreibt das Ergebnis auf den Common Data Bus
Da im Register File kein Eintrag auf Mul1 wartet, wird das Ergebnis hier nicht eingetragen
Ergebnis geht auch an die anderen RS, Add1 lauscht darauf und aktualisiert seinen Eintrag
Nun kann auch Add1 ausgeführt werden
 Operanden sind da und Addierer ist frei

## Slide 170: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Instruction Queue
from ID Unit
ID | RS | Value
F0 |  | -1.0
F1 |  | 1.0
F2 |  | 2.0
F3 |  | 4.0
FP Registers
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Add3 |  |  |  |  |  | 0
Add2 |  |  |  |  |  | 0
Add1 |  |  |  |  |  | 0
ID | op | RS1 | Val1 | RS2 | Val2 | busy
Mul2 |  |  |  |  |  | 0
Mul1 |  |  |  |  |  | 0
Reservation Stations of FP Adder
Reservation Stations of FP Multiplier
FP Adder
FP Multiplier
FP Operation Bus
Operand
Busses
Common Data Bus (CDB)
MUL.D F0,F1,F2
ADD.D F3,F0,F2
SUB.D F0,F1,F2
with MUL.D F0,F1,F2  F0=F1*F2
Notes: Irgendwann wird auch Add1 fertig und schreibt das Ergebnis auf den Common Data Bus
Von dort wird das Register File für F3 aktualisiert
Ergebnis geht auch an die anderen RS, interessiert dort aber niemanden

## Slide 171: Example: Dynamic Scheduling for a FP-Unit using Tomasulo’s Algorithm
Possible Extensions:
  out-of-order Issuing
  Multiple-Issue
  Speculative Execution using the Reorder Buffer
   Out of scope for this Bachelor’s module
Notes: Dieses stark vereinfachte Beispiel kann (und muss, um in der Realität eingesetzt werden zu können) erweitert werden um:
Out of order Issuing
Multiple-Issue (siehe Übungszettel, sie bekommen eine andere, vereinfachte Pipeline, auf der sie unter Anleitung aber ohne Tomasulo das Scheduling vornehmen sollen)
Spekulative Ausführung  dann brauchen wir auch einen Reorder Buffer und dann wird es ein bisschen komplizierter
Too much für Bachelormodul
Was kann sie in Aufgaben erwarten?
Schema bleibt so wie hier auf den Folien und wird bei jeder Aufgabe angegeben  nicht auswendig lernen, Umgang damit verstehen!
Anzahl der Einträge kann sich ändern, also:
  Mehr oder weniger große Instruction Queue
  Mehr oder weniger großes Register File
  Mehr oder weniger Reservation Stations
  Vielleicht sogar mehrere Addierer/Multiplizierer
Beschränkung auf reine FP Instruktionen, keine Integerarithmetik dazwischen, keine Branches, keine Load/Stores
Anzahl der Instruktionen kann sich ändern

## Slide 172: Example Components of a Superscalar Processor
I-cache
D-cache
Bus
Inter-
face
Unit
Branch
Unit
Instruction Fetch Unit
Reorder Buffer
Instruction
Issue Unit
Retire
Unit
Load/
Store
Unit
Integer
Unit(s)
Floating-
Point
Unit(s)
Rename
Registers
General
Purpose
Registers
Floating-
Point
Registers
BTAC
BHT
MMU
MMU
32 (64)
Data
Bus
32 (64)
Address
Bus
Control
Bus
Instruction Buffer
Instruction Decode and
Register Rename Unit

## Slide 173: Floor plan of the PowerPC 604
Data Caches
Load/Store Unit
General Purpose Register
Integer
Unit
Integer
Unit
Floating
Point
Unit
Instruction Cache
Fetch and Branch Unit
Floating Point Registers
Bus Interface
Unit
Dispatch and Completion
Unit
Integer
Unit
Data Tags

## Slide 174: Example: Intel Core 2 Architecture

## Slide 175: (Future) Processor Architecture Principles
Speed-up of a single-threaded application
  Simultaneous Multithreading
  Advanced superscalar
  Superspeculative
  Multiscalar processors
Speed-up of multi-threaded applications
  Chip multiprocessors (CMPs)
  Simultaneous multithreading

## Slide 176: Example: Intel Sandy Bridge

## Slide 177: Example: Power8

## Slide 178: Example: AMD Vega GPU

## Slide 179: Summary
Aufbau eines Mikroprozessors
  Steuer-, Rechen-, Adresswerk, Registersatz, Systembusschnittstelle
Leistungssteigerung von Rechensystemen
  Technologische Maßnahmen
  Strukturelle Maßnahmen
Pipelineverarbeitung
  Methodik
  Hazards
  Vektor-Pipelining
Superskalare Prozessoren